## Slide 1: 界面设计
——趣多多

## Slide 2
一个页面的生命周期
开始创建
组件 1
组件 2
组件 3
组件 4
上一页指针
下一页指针
事件监测
组件 1
组件 2
组件 3
组件 4
事件 1
事件 2
事件 3
组件事件监听
进入下一页
返回上一页
销毁页面
清除显示
关闭事件监测
释放内存
进入上一页
进入下一页
申请内存
UI Struct subItem

## Slide 3
一个组件的生命周期
开始创建
绘制组件
事件监测
执行事件
销毁组件
绘制事件
点击事件
with State Params
销毁事件
清除显示
关闭事件监测
释放内存
申请内存
Pad Struct subItem

## Slide 4
typedef struct {
UI_Button_Module* uiBtnModule;
UI_Switch_Module* uiSwiModule;
……
}UI_Pad;
typedef struct{
uint8_t enterNextEvent;
uint8_t backLastEvent;
}UI_Pad_Event;
typedef struct {
UI_Pad_Module* uiPadModule;
}UI_ui;
void UI_Pad_EventProceed(UI_Pad* uiStruct, UI_Pad_Event* uiEventStruct);
void UI_Pad_DrawUI(UI_Pad *uiStruct);
void UI_Pad_Destroy(UI_Pad_Module* uiModule);
链表
typedef struct {
UI_Pad* uiPad;
UI_Pad_Event* PadEvent;
UI_Pad_Module* next;
……
}UI_Pad_Module;
存放页面首地址
存放组件首地址

## Slide 5
typedef struct {
UI_Button_Module* uiBtnModule;
UI_Switch_Module* uiSwiModule;
……
}UI_Pad;
typedef struct {
UI_Button* uiBtn;
UI_Button_Event* uiBtnEvent;
UI_Button_Module* next;
}UI_Button_Module;
typedef struct{
const char* nameaddr;
uint8_t namesize;
uint8_t position[2];
uint8_t windowSize[2];
ClickOnCallback clickonfunc;
}UI_Button;
typedef struct{
uint8_t clickonEvent;
uint8_t drawEvent;
}UI_Button_Event;
void UI_Button_DrawUI(UI_Button *uiStruct);
void UI_Button_EventProceed(UI_Button* uiStruct, UI_Button_Event* uiEventStruct);
void UI_Button_Destroy(UI_Button_Module* uiModule);
链表
存放组件首地址

## Slide 6
申请内存
动态链表 (UI_ui 包含的 UI_Pad_Module)
typedef struct {
UI_Pad* uiPad;
UI_Pad_Event* PadEvent;
UI_Pad_Module* next;
……
}UI_Pad_Module;
(UI_Pad_Module*) malloc(sizeof(UI_Pad_Module))
typedef struct {
  struct UI_Pad_Module* head;
  struct UI_Pad_Module* current;
  struct UI_Pad_Module* end;
  uint16_t Padnum;
}listPad;
再次申请内存
(UI_Pad_Module*) malloc(sizeof(UI_Pad_Module))
struct UI_Pad_Module* end;
申请内存、储存数据
更新
更新
typedef struct {
UI_Pad* uiPad;
UI_Pad_Event* PadEvent;
UI_Pad_Module* next;
……
}UI_Pad_Modlue;
从首地址开始访问
访问下一级，并更新当前地址
直到匹配到末尾结束
数据遍历、内存释放
free(UI_Pad_Module* head)并更新 *head;
或者相应的其他任务。
将首地址转移给UI_ui

## Slide 7
申请内存
动态链表 (UI_Pad 包含的 UI_Button_Module)
typedef struct {
UI_Button* uiBtn;
UI_Button_Event* uiBtnEvent;
UI_Button_Module* next;
}UI_Button_Module;
(UI_Button_Module*) malloc(sizeof(UI_Button_Module))
typedef struct {
  struct UI_Button_Module* head;
  struct UI_Button_Module* current;
  struct UI_Button_Module* end;
  uint16_t Btnnum;
  ……
}listParts;
再次申请内存
(UI_Buttton_Module*) malloc(sizeof(UI_Button_Module))
struct UI_Pad_Module* end;
申请内存、储存数据
更新
更新
typedef struct {
UI_Button* uiBtn;
UI_Button_Event* uiBtnEvent;
UI_Button_Module* next;
}UI_Button_Module;
从首地址开始访问
访问下一级，并更新当前地址
直到匹配到末尾结束
数据遍历、内存释放
free(UI_Button_Module* head)并更新 *head;
或者相应的其他任务。
将首地址转移给UI_Pad

## Slide 8
页面事件遍历
访问内存
typedef struct {
  struct UI_Pad_Module* head;
  struct UI_Pad_Module* current;
  struct UI_Pad_Module* end;
  uint16_t Padnum;
}listPad;
访问下一个内存
查找更新的下一级地址
查找首个页面
typedef struct {
UI_Pad* uiPad;
UI_Pad_Event* PadEvent;
UI_Pad_Module* next;
……
}UI_Pad_Modlue;
从首地址开始访问
更新为下一级地址
直到匹配到末尾结束
事件地址访问与事件处理
执行相应的任务。

## Slide 9
组件事件遍历
访问内存
typedef struct {
  struct UI_Button_Module* head;
  struct UI_Button_Module* current;
  struct UI_Button_Module* end;
  uint16_t Btnnum;
  ……
}listParts;
访问下一个内存
查找更新的下一级地址
查找首个组件
typedef struct {
UI_Button* uiBtn;
UI_Button_Event* uiBtnEvent;
UI_Button_Module* next;
}UI_Button_Module;
从首地址开始访问
更新为下一级地址
直到匹配到末尾结束
事件地址访问与事件处理
执行相应的任务。
typedef struct {
UI_Pad* uiPad;
UI_Pad_Event* PadEvent;
UI_Pad_Module* next;
……
}UI_Pad_Modlue;
typedef struct {
UI_Button_Module* uiBtnModule;
UI_Switch_Module* uiSwiModule;
……
}UI_Pad;
更新指定页面下组件首地址